## Slide 1: TPL Algorithm
A Thermal Based Placement Algorithm

## Slide 2: 布局算法整体流程
初始布局
  使用bound2bound model，单独应用线网力，进行少数次迭代，确定模块的初始位置
宏模块布局（可选）
全局布局
详细布局
  branch & bound model
Notes: 加个图

## Slide 3: 全局布局中一次迭代计算
线网力
移动力
保持力
(x, y)
(x’, y’)
线网力是使得线网长度最短的力，有聚合模块的作用
移动力是能够将模块逐渐分散，并消除相互重叠的力
保持力是上一次迭代中线网力的反方向平衡力

## Slide 4: 线网模型
布局的目标之一是使得总体线长最短，因此线长的估算是个重要问题
用HPWL做近似。HPWL的定义
估算HPWL需要引入某种线网模型
  模块集合 M， 管脚集合 P， 线网集合 N
  two-pin pair集合 EN

## Slide 5: HPWL的估算
由此可见线网权重的计算是线网的关键，不同的计算方法定义了不同的线网模型
  Clique net model:
  Star net model:
  Bound2bound net model
    if p, q are not inner pins,
    else w = 0

## Slide 6: Bound to Bound Net Modle
Bound2Bound 模型的优点：
  跟Clique Model相比，所需计算的个数少很多，跟Star Model相比，所需计算的管脚对个数增加的并不多
  比Star Model和Clique Model都精确
  在模块位置不变的情况下，计算HPWL的误差为0
  模块位置发生变化时，会产生模型误差，我们利用这一点来做质量控制（即计算精度和运行时间的权衡）

## Slide 7: 线网力的计算（以x方向为例）
假设所有可移动模块的x坐标构成一个向量
  x = (x1, x2, …,xM)T
  = 1/2xTCXx + xTdx + const
  根据bound2bound模型中线网长度的计算方法，可由待定系数法确定其中Cx和dx的具体值

## Slide 8: 线网力的计算（以x方向为例）
构造矩阵C和d
  当p, q都可移动时
  当p可移动，q固定时
  当p固定，q可移动时
  当p, q都固定时
    continue

## Slide 9: 线网力的计算（以x方向为例）
  = ½ xTCXx + xTdx + const
  =CXx + dx 即为线网力
  让线的长度最小，即，解得x为新坐标

## Slide 10: 热分布模型
计算热量分布
根据热传导定理
稳定时，上式简化成
假设有一个格林函数G，满足
令，上式两边乘以并积分

## Slide 11: 热分布的计算
是介质的热传导性，随r的变化很小，可以视作常数去掉，因为最后移动力也是和热流矢量成正比
将芯片划分成矩形格子，用i, j表示第i行第j列个格子，替换r
把积分换成对芯片上的所有格子求和

## Slide 12: 热分布的计算
温度标志的表达式
是格林函数
是格子处的功率密度
  假设每个元件的功率是相等的
  每个格子的由格子包含的元件的个数决定
得到格子受到的移动力

## Slide 13: 格子的划分方式
  1. 将芯片划分成矩形网格，考察每个矩形格
    根据格子受到的移动力，计算元件受到的移动力
  2. 将芯片划分成矩形网格，但考察每个矩形的四个顶点
    每个点的能量密度等于覆盖该点的元件个数
    之前的公式计算出来的是每个格点受到的移动力
    元件受到的力等于元件中心的四周四个点的力的矢量和
D
B
C
A
1
g(B) = 2
1
2
B
C
A
D
1
B
C
A
D

## Slide 14: 初始化、更新
  Ai是模块i的面积，Aavg是模块的平均面积，M是可移动模块个数
的更新，𝜅是伸缩因子

## Slide 15: 质量控制
当模块移动距离𝜇后，用HPWL近似𝛤会产生误差𝜀，为了使𝜀尽可能小，需要𝜇尽量小。
小的𝜇会导致多的迭代次数和长的布局时间。
需要确定参数𝜇T和伸缩因子𝜅
  当𝜇 > 𝜇T时，𝜅 < 1
  当𝜇 < 𝜇T时，𝜅 > 1
  当𝜇 = 𝜇T时，𝜅 = 1
  )

## Slide 16: Program Diagram
algorithm
data
structure
Parsers
net
force
target
move
force
target
Generators

## Slide 17: 1. Parsers
Read and write .nodes, .net and .pl files
NodesParser
PlParser
NetParser
Implemented using Boost.Spirit
In-memory Database design
  Use Circuit related data structure
  Use algorithm friendly counterpart

## Slide 18: 2.Circuit Related Data Structures
TplModule
  from .nodes and .pl file to x,y coordinates and widths and heights
TplModules
  chipwidth, _num_free, _modules …
TplDB
  static TplDB *instance // singleton pattern
  read_file()
  initialize_modules() // BookshelfNodes & BookshelfPls
  initialize_nets() // BookshelfNets

## Slide 19: 3. netforce placement algorithm
TplNetForceModelInterface
  compute_net_force_weight()
  compute_net_force_matrix()
  compute_net_force_target()
    compute target destination by net force
    use Eigen::SimplicialLLT